Võrgutame arvuti...

Aegade jooksul koju kogunenud arvuteid vaadates on kindlasti paljudel tekkinud mõte, et oleks hiiglama vahva nad kuidagipidi kokku ühendada. Siis ei peaks printeri kasutamiseks flopi näpus teise tuppa teise arvuti taha minema. Suurema kõvakettaga arvutit saaks kasutada näiteks arhiivina. Kui internetiühendust saaks jagada, kaoksid nääklemised selle üle, kellel on parasjagu rohkem vaja võrgus kolada. Suurte failide (nt. divx formaadis filmid) CD-kirjutajaga arvutile ülekantimiseks on hirmus tüütu arvutite vahel kõvakettaid ringi tõsta – kinnituskruvid kipuvad ära kuluma (.

Lahendus on lihtne – ühendame kõik kodus olevad arvutid võrku! Selleks pole palju vaja. Võrgukaart iga arvuti kohta pluss veidi kaablit ja hub.

Foto 1:    Koduvõrgu reptsept

- maitse järgi CAT 5 kaablit

- 2 RJ-45 tüüpi pistikut arvuti kohta

- 2 „lutti“ arvuti kohta

- 5-pordiga hub

- kaablitangid

Võrgukaarte on aeglasemaid (10 Mbps) ja kiiremaid (100Mbps) mis suudavad töötada ka 10Mbps kiirusega. Koduvõrgu jaoks kõlbavad mõlemad aga kuna hinnavahe on praktiliselt olematu (ja ega tänapäeval  10Mbps võrgukaarte eriti poest ei leiagi), valime siiski 100/10 megased kaardid. Siis on kasvuruumi! Võrgukaart maksab olenevalt poest ja tootja nimekusest 200 kroonist 900 kroonini.

Aga kaabeldus? Tehakse  ju võrke koaksiaalkaabliga ja keerupaariga ehk CAT 5 kaabliga. Koaksiaalkaabliga võrk (ehk thin cable ethernet) on siiski rohkem relikt nagu dinosaurused. Kiiruse piir on 10 Mbps. Sellist võrku toetavaid kaarte kah paraku enam ei valmistata. Eeliseks on ühendamise lihtsus, samuti puudub vajadus lisaseadmete nagu hub järele. Koaksiaalkaabliga võrgu puhul tuleb juhtme kumbagi otsa ühendada nn terminaator ehk 50 oomine takisti. Iga võrku ühendatud arvuti jaoks hangime veel kolmiku ehk nn. T-connectori ja ongi asi ants! Veel mõned aastad tagasi üldlevinud võrgutüübi teiseks puuduseks (peale kiirusepiiri) on vähene töökindlus. Kui kass mänguhoos kaabli katki närib, on kogu võrk pime. Keerupaariga võrgu puhul kaob ühendus vaid sellel arvutil, milleni viiv kaabel katki on. Ülejäänud võrk töötab edasi.

CAT 5 võrgu vedamiseks on vajalik:  kaablikera,   iga arvuti kohta kaks RJ-45 tüüpi ühenduspistikut koos murdumiskaitsmetega (luttidega), erilised tangid kaabli ühendamiseks pistikutega ja loomulikult karp, kuhu kõik kaablid kokku jooksevad ehk hub. Tegelikult on võrgu erinevaid segmente (koduvõrgus lihtsalt arvuteid) kokku ühendavaid karbikesi kahte sorti – hubid ja switchid. Kui lihtsalt öelda, siis hub on seade, mis ühendab endas arvutitest tulevad kaablid ja paneb neist kokku ühtse võrgu. Switch suudab lisaks veel tõsta võrgu jõudlust, jaotades resursse parajasti sinna, kus seda vaja on ning võttes sealt, kus neid parajasti vaja pole. Switch’id on kallimad ja neid on mõtet kasutada suurtes võrkudes, kus on palju arvuteid. Mõlemaid seadmeid on erinevate kiirustega, nagu ka kaarte. On kiirustega 10, 100 ja 10/100 Mbps. Samuti erineva portide arvuga. Kodus kasutamiseks tasub osta odavama (ca. 500...600 krooni) 5-pordise hub’i. Portide arv 5 tähendab, et saame võrku ühendada maksimaalselt 5 arvutit (mõnel juhul ainult 4!). Hub’e saab kaskaadühendusega laiendada. Seejuures tuleb arvestada, et kaks 5-pordist hub’i lubavad ühendada maksimaalselt 8 arvutit – kaks porti läheb „raisku“ karbikeste omavaheliseks ühenduseks!

Hakkame siis võrgutamisega pihta! Lõikame vajaliku pikkusega kaablijupid valmis ja veame nad mööda seinaääri laiali. Edasi tuleb pistikud kaabli otsa saada. Laiskade rõõmuks võib selle musta töö lasta teha spetsidel. Firma „A-kaabel“ ja enamus elektroonika- või arvutiärisid teevad teile vajalikud kaablid kohe valmis – öelge vaid vajalik pikkus. Isetegijatele toon järgnevalt kaabli ühendamise tabeli. Siinjuures tuleb arvestada, et on olemas 2 standardit: A ja B. Tavalise kaabli puhul (otsekaabel ehk straight-thru) ühendatakse pistikud mõlemas otsas sama standardi järgi (nt. A). Seda kaablit kõlbab pruukida arvuti ja hub’i vahel. Kui meil on vaja ühendada omavahel vaid 2 arvutit, pole lisavidinaid nagu hub vaja, kuid kaabel tehakse ühes otsas standardi A ja teises standardi B kohaselt. See on nn. ristkaabel (cross-over). Kaablid on kõik sümmeetrilised, seega pole tarvis meeles pidada mis standardit millise pistiku puhul kasutati.

| Kontakt | Nimi | Kirjeldus | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tx+ | Saade + | valge-roheline | valge-oranž |
| 2 | Tx- | Saade - | roheline | oranž |
| 3 | Rx+ | Vastuvõtt + | valge-oranž | valge-roheline |
| 4 | vaba | kasutamata | sinine | sinine |
| 5 | vaba | kasutamata | valge-sinine | valge-sinine |
| 6 | Rx- | Vastuvõtt - | oranž | roheline |
| 7 | vaba | kasutamata | valge-pruun | valge-pruun |
| 8 | vaba | kasutamata | pruun | pruun |

Foto 2:  Keerupaari RJ-45 tüüpi pistik

Hea õpetuse keerupaari õige „keerutamise“ jaoks leiab aadressilt: http://www.physic.ut.ee/instituudid/efti/loengumaterjalid/ara/Rj45/rj45kaabel.htm.

Foto 3. Ristkaablit kõlbab pruukida kahe arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Võrk ongi praktiliselt valmis. Jääb veel kaardid masinatesse torgata, kaablid külge panna ja hub sisse lülitada. Hub ei vaja üldjuhul mingit häkkimist – pinge peale ja tuld! Kui kaabel on korras ja arvuti sees, süttib hub’il vastava pordi kohal roheline tuluke – see võrgusegment on korras. Võrgukaartide installeerimine sujub tavaliselt hõlpsalt. PisiPehmed Aknad tunnevad kaardi ära peaaegu sama hästi kui pingviini logoga operatsioonisüsteem. Koduvõrgule viimase lihvi andmiseks tuleb välja mõelda võrgu nimi ja sinna ühendatud arvutite nimed. Need ja muud võrgu parameetrid seatakse Windowsi puhul paika Control Panel’i sektsiooni Network  alt. Võrguprotokolliks seame TCP/IP ja lülitame sisse File and Printer sharing’u. Hoidke „Akende“ installiketas käepärast – seda küsitakse kindlasti! Peale mitmekordset tüütut restarti saame lõpuks muuta võrgus olevate arvutite kettad (või vaid vajalikud kataloogid) kogu võrgus kasutatavateks. Selleks klikime kataloogi või ketta nimele hiire parema klahviga ja valime tekkinud menüüst sharing. Edasi lubame jagamise (shared as), valime ligipääsu vormi – täielik või ainult vaatamine – ja seame paika paroolid. Võrk on valmis kasutamiseks.

Aga internet? Siin on jälle mitmeid võimalusi. MS-DOS’i lastel on ilmselt kõige lihtsam kasutada netiühenduse jagamise abimeest (Internet connection sharing wizard). Linuksis käib asi tiba teist moodi.

Kui teil on püsiühendus, tasub kindlasti hankida mõni tulemüüri programm (nt. ZoneAlarm on tasuta saadaval). Modemiga side puhul pole see ilmtingimata vajalik. Kindlasti peaks olema mingi antiviirus. Valik on lai: McAfee, F-Secure, InOculate jne. Osa programmidest on tasulised, osad aga vabavara. Enamik  viiruseskannereid on võrdselt head ja ühe teisele eelistamine rohkem maitse asi. Ainult F-Secure puhul märkasin, et kuigi ta leiab enamuse viirustest ilusasti üles, ei saada  puhastamisega hakkama – ta ainult lubab (.

„Viimane reliikvia“ on igihaljas. Ka	moodsal kõrgtehnoloogia ajastul:

ühel kulgeval ip paketil olgu aadress alati vööl

või peitku ennast hoopis ta põues, sest nii on kindlamgi veel.

See aadress on imelik talisman, mis hoiab sind päeval ja ööl...

DOS’i lapsed loevad edasi aadressilt: http://tmac.future.ee/proge.htm.

Olge tublid!

felc@edu.ttu.ee